INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ

TALLER DE TECNOLOGÍA

PROFESOR: JORGE RAMIREZ

ASIGNATURA: TECNOLOGIA e INFORMATICA

TEST DE ELECRONICA BÀSICA

Utilice la red internet a manera de consulta em paginas relacionadas com eletrônica o electricidad

AGREGAR CON  SUS  RESPUESTAS  AL BLOG

- Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito, ¿Como conectaremos el amperímetro en el circuito?:

?    En serie.

?    En paralelo.

?    En mixto.

?    Es indiferente, con tal que mida el paso de electrones.

- ¿Cuál de estas fórmulas es la ley de OHM?:

?    V = R / I

?    R = V x I

?    I = V / R

?    R = I / V

- En un circuito de dos resistencias en paralelo, la R total es:

?    Rt = (R1+R2) / (R1xR2)

?    Rt = (R1xR2) / (R1-R2)

?    Rt = (1/R1) + (1/R2)

?    Rt = (R1xR2) / (R1+R2)

- ¿Cuál del las tres leyes es para un circuito serie de Resistencias?:

?    La tensión es la misma en todos los puntos.

?    La resistencia total es igual a la resta de parciales.

?    La Intensidad es igual para todas.

?    La intensidad se calcula por KIRCHHOFF.

5.

La potencia que disipa una resistencia es:

?    P = V / I

?    P = I x I/R

?    P = V x I

?    P = V x V / I

- La resistencia de un conductor depende de:

?    Longitud, conductividad y diámetro de conductor.

?    Conductividad, sección y distancia de conductor.

?    Longitud, sección y conductancia.

?    Longitud, resistividad y sección de conductor.

- La conductividad es la inversa de:

?    Impedancia.

?    La conductancia.

?    La resistividad.

?    Reactancia

- La unidad de energía eléctrica es:

?    Watio.

?    Julio x hora.

?    Ergio.

?    Kilowatio x hora

- La potencia de los motores eléctricos se expresa en:

?    Watios.

?    Julios.

?    Nw.

?    Kwh

- En un circuito la corriente convencional circula desde:

?    Los puntos de menor a mayor potencial.

?    Los puntos de igual potencial.

?    Los puntos de mayor hacia los de menor potencial.

?    Los puntos de menor potencial a neutro

- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:

?    La dificultad al paso de la tensión.

?    La dificultad al paso de la carga de potencial.

?    La dificultad al paso de la corriente eléctrica.

?    La dificultad al paso de energía eléctrica.

- Cuando la corriente circula en el mismo sentido y su valor es constante se llama:

?    Corriente pulsatoria.

?    Corriente continua.

?    Corriente alterna.

?    Corriente en rampa.

- Corriente alterna es aquella que tiene como propiedades:

?    Circula en ambos sentidos y es constante.

?    Circula en único sentido y es variable la cantidad electrones.

?    Circula en ambos sentidos y es variable la carga.

?    Circula en ambos sentidos.

13.Para crear y mantener una corriente eléctrica necesitamos:

?    Un generador y un receptor.

?    Un generador y un conductor.

?    Un generador, un receptor y un conductor.

?    Un receptor y un conductor.

14.El sentido de circulación de los electrones es:

?    De polo - hacia polo +.

?    El del potencial.

?    Sentido convencional.

?    De polo + hacia polo -.

15. La ley de Ohm se define por:

?    En un circuito eléctrico, la Intensidad de la corriente que la recorre es directamente proporcional a la tensión e inversamente a la Resistencia.

?    Es un circuito eléctrico donde la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistividad.

?    A mayor diferencia de potencial mayor corriente de electrones, e inversamente proporcional a la resistencia del circuito.

?    La V que existe en un circuito es directamente proporcional a la carga eléctrica y a la resistencia del circuito.

Consulta y justifica las respuesta con argumentación breve .

Recuerde subir al blog